## Slide 1
BESZÉD- ÉS HALLÁS-DIAGNOSZTIKA
Egészségügyi mérnök szak, MSc képzés
Differenciált szakmai ismeretek
1/6 fejezet
Vicsi Klára
vicsi@tmit.bme.hu

## Slide 2
http://lsa.tmit.bme.hu/education/beszed_hallas_diagnosztika.html
Tematika
Tematika, valamint az órák és gyakorlatok idõpontjai és helyszínei,
2024/2025 oszi félév

## Slide 3
A tantárgy célja:
A beszéd és a hallási-megértési folyamat komplex leírása a teljes kommunikációs
Körfolyamatban; e körfolyamatban fellépő károsodások műszaki diagnosztizálási
és korrigálási lehetőségeinek tárgyalása, a technológiai eszközök megísmerése.
Multidiszciplináris terület
Kapcsolodó tudományterületek:
Fonetika – nyelvészet egy részterülete, a beszédhangok,
hangcsoportok mint nyelvi elemek kiejtés tudománya
Beszéd – hallás akusztika – a természetes beszédlánc
fizikai –akusztikai leírásával foglalkozik
Akusztikai jelfeldolgozási technológia
– a beszéd és a hallás javítását szoláló technológiai
rendszerek leírása

## Slide 4
A beszéd --- akusztikus gondolatátvitel,
ami a beszédkommunikáció körfolyamatában
(természetes beszédláncban) működik.
A hangképzéskor keletkezett mechanikai rezgések a hangtérben terjednek, és jutnak el a hallgató füléhez.

## Slide 6
Tárgyalásra kerülő tématerületek:
Akusztikai alapfogalmak
A hang fizikai jellemzői :hangnyomás, hangenergia, hangszínkép, hangmagasság stb.
Szintértékek, Hangelemzési eljárások
Nyelvi alapfogalmak
A beszédfolyamat akusztikai-fonetikai jellemzői
A beszéd szegmentális leírása, az elemek rendszere: -fizikai és nyelvi leírás,
Artikulációs bázis.
A beszédfolyamat szupra-szegmentális leírása
Funkcionális beszédzavarok
Zöngeképzés, beszédhangképzés, beszédfejlődés zavarai, beszédfolyamat zavarai.
Számítógépes beszédjavító eljárások

## Slide 7
A hallás biológiai és kognitív háttere, működési mechanizmusok:
A periférikus hallási rendszer működése Idegi folyamatok tárgyalása, a kétfülű hallás
Hangpercepció,
Hangosság, hangmagasság, időbeli felbontás, frekvenciaszelektivitás, elfedések
Beszédpercepció,
Percepciós bázis
Beszédészlelés zavarai, nagyothallás következményei
Hallókészülékek
Jelfeldolgozási stratégiék, digitálisan programozható hallókészülékek,
digitális hallókészülékek
Sikeres hallókészülék illesztési módszerek
Beültetett eszközök
Csontvezetéses hallókészülékek, középfül implantátumok, cohleáris implantátumok,
Agytörzsi hallásimplantátumok

## Slide 8: Gyakorlatok az egyetemen:
Hallásküszöb mérése audiométerrel
Audiológiai fülke
Audiométer

## Slide 9
Zajszintmérés:
Nagy érzékenységű, kombinált
digitális műszer

## Slide 10
Fejhallgatók vizsgálata speciális műfejjel:

## Slide 11
Akusztikai analízis hangelemző programmal:
Praat hangelemző program

## Slide 12: Kihelyezett gyakorlatok
Audiológiai eszközök vizsgálatára alkalmas laboratórium: Audio Computer Studio Kft.
A hallókészülékek fejlődésének bemutatása
Vízhatlan hallókészülék

## Slide 13
Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégeklinika:

## Slide 14
Merev laringoszkóp
Hang és beszédképzés zavarainak műszeres vizsgálata
Rugalmas fiberoszkóp
Stroboszkóp

## Slide 15
Az agytörzs által kiváltott elektromos válasz vizsgálata(BERA):
A mérő elektródákat a homlokra ragasztják
A BERA mérésre alkalmas süketszoba

## Slide 16
Belső fülbe ültethető implantátum (cochleáris implant)

## Slide 18
A beültetendő készülék
A beültetés folyamata
A mikroszkóp kivetített képe
Mikroszkóp
Prof. Dr. Répássy Gábor
Dr. Küstel Marianna

## Slide 19
A kurzus hallgatói élőben is láthatják, amit megtanultak
Prof. Dr. Répássy Gábor
Dr. Küstel Marianna
Sélley Torda (hallgató)
Hatalyák Zsófia (hallgató)

## Slide 20
Akusztikai alapok

## Slide 21
Rezgés
Azokat a fizikai folyamatokat nevezzük rezgéseknek, amelyek
meghatározott időközönként újra meg újra ugyanazt az állapotot érik el,
vagy ugyanazon állapoton haladnak át.
Ez az oszcillálás lehet : periodikus
vagy
rendezetlen, véletlenszerű.
Hang
Rezgő test által a levegőben történő sűrűsödéseknek és ritkulásoknak hatására a környező levegőben folytonos nyomásingadozások alakulnak ki,
amelyek a levegő molekuláinak a segítségével, a molekulák egymás
közötti rezgési energiájuk átadásával, hanghullámok formájában a
levegőben tovább terjednek és a dobhártyát rezgésbe hozzák.
Kérdés: légüres térben terjedhet hang?

## Slide 22
Rezgés –Alapok
Legegyszerűbb rezgés -- Harmonikus rezgőmozgás
Szinuszos görbével leírható rezgés  tisztahang érzetét kelti a fülünkben
A = amplitúdó, maximális kitérés, ω =
, körfrekvencia;
Egy periódusidő (T) az időtartam, amíg a rezgő test először kerül újra ugyanabba az állapotba,
amelyben a periódus elején volt.
Az egységnyi idő alatti ismétlődések, periódusok száma a frekvencia (f),
az 1[s] alatti rezgések száma:
[Hz]
https://auditoryneuroscience.com/acoustics/simple_harmonic_motion

## Slide 23
Összetett rezgések
Természetben előforduló rezgések összetett rezgések!
Több egymástól különböző rezgőmozgást az anyagi részecskék nem végezhetnek egyidőben.
Lineáris szuperpozíció elve: egyazon pontra ható rezgések egyszerűen összeadódnak.
Mi adja meg a trombita, cselló , klarinét valamint a férfi és női a hang hangmagasságát és a hangszínét?
https://www.youtube.com/watch?v=nlv5bylQDsE

## Slide 24
Összetett rezgés
Párhuzamos rezgések összetétele
A tiszta szinuszos rezgések párhuzamos összetételéből egyszerű és összetett,
azaz nem tiszta szinuszos periódusos rezgések, vagy ezeknek különleges esetei
származhatnak.
Ekkor az összetétel elve szerint

## Slide 25
A).Ha a résztvevő rezgésszámok azonosak, a rezgések a kezdőfázistól és az
amplitúdótól függően erősítik, gyengítik vagy teljesen kioltják egymást.
Legyen az egyik kezdőfázis zérus, ekkor az összeg:
Tehát a különböző fázistalálkozások alkalmával:
Ha az amplitúdók azonosak, első esetben kétszeres amplitúdójú rezgést,
Utolsó esetben pedig teljes a kioltást kapunk.
Párhuzamos rezgések összetétele

## Slide 26
B).Kevéssel különböző rezgésszámú rezgések összetétele lebegést eredményez.
A matematikai tárgyalás egyszerűsítésére indítsuk a rezgéseket zérus kezdőfázissal.
A két alaprezgés összeadása egyszerű fogással valósítható meg:
hozzáadásával és kivonásával.
Rendezés után amiből egyszerű trigonometrikus átalakítással
Ha a két alaprezgés azonos amplitúdójú, tisztább képet kapunk. Ekkor
vagyis az eredeti rezgések frekvencia-középértékével rezgő frekvenciával
0-tól -ig változó amplitúdójú rezgés keletkezik.
Ha különböző fázissal tesszük össze a rezgéseket, az eredő rezgés fázisa és
frekvenciája az időben változni fog, a lebegések száma ugyanaz lesz, mint előbb.
Az ilyenfajta rezgést azért hívjuk lebegésnek, mert az amplitúdóváltozás az időben
lebegésszerűen történik meg.
Párhuzamos rezgések összetétele

## Slide 27
Párhuzamos rezgések összetétele
A tiszta szinuszos rezgések párhuzamos összetételéből egyszerű és összetett, periódikus rezgések keletkeznek.

## Slide 28
C).Legyen most az összetevő rezgések frekvenciájának hányadosa egész szám.
Az összetétel ismét periódusos rezgést eredményez, melynek frekvenciája
megegyezik az összetételben szereplő legkisebb frekvenciával,
alakja azonban nem szinuszos, hanem erősen függ az összetevődő rezgések kezdőfázisától.
Az összetett periódusos rezgéseket FOURIER-féle rezgéseknek is hívják, mert ezek
a későbbiek szerint FOURIER-sorba fejthetők.
Szélsőséges esetben az összetételt úgy választhatjuk meg, hogy az
eredő rezgésalak egészen impulzusjellegűvé válik.
Ha a részrezgések rezgésszámának hányadosa nem egész szám, hanem tört,
az összetett rezgés periódusa meghosszabbodik, míg ha a hányados alakja igen bonyolult,
a periodicitás teljesen elveszhet.
Ha azonban a rezgésszámok aránya igen nagy, az alaprezgés periódusa ismét kitűnik,
mert a nagy szaporaságú összetevő alig észrevehetően módosítja a periódushatárt .
Párhuzamos rezgések összetétele

## Slide 29
Ugyanazon komponensekből, de más fázis értékekkel összerakott jel végső rezgésformája különböző.
A hallási rendszerünk azonban ezt ugyanolyan színezetű hangnak érzékeli!!!
g,h,i példa: azonos frekvenciájú, különböző fázisban találkozó tiszta szinuszos rezgések párhuzamos összetételére
Összetevők:
Eredő:
Eredő jel: - periódikus, To alapperiódussal
- alapfrekvenciája fo=1/To megegyezik a legalacsonyabb szinuszos összetevő frekvenciájával
- rezgésforma a fáziseltolódás mértékétől függ
To
To
Párhuzamos rezgések összetétele

## Slide 30
Összetett rezgéseket érzékelünk a fülünkkel, és összetett rezgéseket veszünk fel mikrofonokkal hangfelvételkor.
Igen gyakran szeretnénk tudni, hogy ezek az összetett rezgések milyen harmonikusfrekvencia komponensekből állnak.
Azt a folyamatot, amikor egy összetett rezgést (akár periodikus, akár nem) frekvenciakomponenseire bontjuk, frekvenciaelemzésnek nevezzük.
Fourier, francia matematikus a 19. század elején kimutatta, hogy lineáris rendszerekben bármely összetett rezgés, amely egyértelműen leírható időfüggvényével, felbontható különböző frekvenciájú, amplitúdójú és fázisú harmonikus komponenseire.
Összetett rezgések frekvenciaelemzése
frekvenciakomponensekre bontás

## Slide 31
frekvenciakomponensek:
100Hz az alaphang
200, 300 Hz a felhangok
Összetett rezgések frekvenciaelemzése frekvenciakomponensekre bontás
Összetett periódikus rezgések

## Slide 32
A periodikus rezgéseknél az összetett rezgésnek van egy alap ismétlési periódusa, amely
az összetett hangot felépítő összes összetevő közül a legmélyebb frekvenciaösszetevö,
és amely meghatározza a komplex hang frekvencia komponenseit.
Ezt a legmélyebb hangot alaphangnak (fo) nevezzük.
A komplex hang többi összetevőjét felhangoknak (f1 f2 … fn) nevezzük.
A felhangok a legalacsonyabb frekvenciájú alaphang (f) többszörösei.
A korábbi összetett rezgések
ábra g,h,i páldáinál létrejött
összetett rezgések
frekvenciakomponensei:
100Hz az alaphang
200, 300 Hz a felhangok
Összetett rezgések frekvenciaelemzése

## Slide 33
Hangszalag rezgése, mint kvázi periodikus rezgés
van egy alap ismétlési periódusa, a legmélyebb frekvenciaösszetevö,
és amely meghatározza a magánhangzó hang frekvencia komponenseit.
Ezt a legmélyebb hangot alaphangnak (fo) nevezzük.
A komplex hang többi összetevőjét felhangoknak (f1 f2 … fn) nevezzük.
A felhangok a legalacsonyabb frekvenciájú alaphang (f) egész számú többszörösei.
Összetett rezgések frekvenciaelemzése
A hangszalag rezgésekor keletkezett zönge színképe:

## Slide 34
összetett rezgés hangnyomás-idő függvényét felbontjuk frekvenciatartományban értelmezhető függvénnyé:
Spektrum (vagy színkép)
A frekvenciakomponensek nagysága a frekvencia függvényében egy adott időpontban.
[dB]
Többféle spektrum:
nyomásamplitúdó, teljesítmény, energia
attól függően, hogy az adott időpontban
a frekvencia-összetevők melyik eloszlást adják meg.
Összetett rezgések frekvenciaelemzése
fo,f1,f2,f3,……
[]
Rezonancia
csúcsok

## Slide 35
Egy hangszeren például, amikor lejátszunk egy dallamot,
az alaphangot ( fo) változtatjuk
https://auditoryneuroscience.com/pitch/melodies-timbre
A felhangokat a gerjesztés típusa (pengetés, ütés),
a felhangok amplitúdóját a hangszer rezonanciatulajdonságai szabják meg.

## Slide 36
Ezt a frekvenciafüggvényt (frekvencia, amplitúdó és fázis adatok összességét)
nevezzük spektrumnak vagy színképnek.
A gyakorlatban hang spektruma lehet nyomásamplitúdó-, teljesítmény-, vagy
energiaspektrum, attól függően, hogy az adott időpontban a frekvenciaösszetevők
nyomásamplitúdó, teljesítmény, vagy energia eloszlását adja meg.

## Slide 37
Gyakorlatban a frekvenciaelemzésnél mindig időben korlátozott ablakban mérünk,
ahol
az elemzés pontosságát az ablak formálja és hossza határozza meg.
(ld. A következő két ábrát)

## Slide 40
Az ablakszélesség:
DFT összetevők ∆ω távolsága:
Finom frekvenciafelbontáshoz hosszú időablakra
van szükség, a pontosabb időbeli követéshez viszont
az ablakszélességet rövidre kell választanunk.
A TF · Δω = állandó érték.
A beszédelemzési technikában szokásos TF:
TF = 25 ms ablak 40 Hz felbontás
TF = 100 ms ablak 10 Hz felbontás
A TF időablak formája is befolyásolja a létrejövő spektrumot.
A derékszögű időablak spektruma lényegesen zajosabb, mint
a Haun ablak alkalmazásával kapott színkép.

## Slide 41
.
A nem periodikus rezgések esetén,
mint például a fehérzaj vagy impulzus,
az összetevő komponenseinek frekvenciaaránya nem egész szám
folyamatos spektrumot adnak.
Az energia szétszóródik egy frekvenciatartományban és nem meghatározott frekvenciáknál koncentrálódik.
Sok frekvenciájú szinuszos összetevőből állnak, a frekvenciatartomány bármely
pontján lehetnek, az összetevők nem meghatározott frekvenciáknál koncentrálódnak.
Összetett rezgések frekvenciaelemzése

## Slide 43
Periódikus - határozott hangmagasságú hangok
A periodikus rezgéseknek vonalas spektruma,
A részhangok frekvenciái mindig egy alapfrekvencia többszörösei.
Az ilyen tulajdonságú részhangok sorozatát nevezzük felhangsornak,
alapfrekvenciát pedig alaphangnak.
Ez az alapfrekvencia határozza meg a hang általunk érzékelt hangmagasságát.
A dallamhangszerek zenei hangjai, a beszédhangok zöngéi ilyen típusú hangok.
Nem periódikus - nincs határozott hangmagasságuk
zörejek
A nemperiodikus rezgéseknek folytonos a spektruma,
ha a különböző frekvenciájú összetevők folytonosan helyezkednek el egymás mellett. Az így létrejövő hangot zörejszerűnek halljuk, extrém esete a fehérzaj,
amikor minden hallható frekvencia megtalálható a spektrumban, ráadásul egyenlő intenzitással.
A legtöbb ritmushangszer hangja,
a beszédhangok közül a zöngétlen réshangok tartoznak ebbe a csoportba.
impulzusok
a rezgésnek egy határesete, amikor szigorú értelemben nincs is szó rezgésről,
csak egyszeri hirtelen állapotváltozásról, mechanikai lökésről.
Az ilyen folyamatot átmeneti, tranziens folyamatnak nevezzük.
A fülünk ezt kattanásként, csattanásként, durranásként stb. érzékeli.
Folyamat folytonos spektrummal ábrázolható. Beszédhangok közül ilyenek a zöngétlen zárhangok
Összetett rezgések típusai

## Slide 44
A beszédjel összetett rezgés, amely időben folyamatosan változó,
különböző rezgésmódok kombinációja.
Fontos jellemzője:
NEM DETERMINISZTIKUS A beszéd egy biológiai produktum, ahol a beszédjel időfüggvényének egyes megvalósulásai, pl. még ugyanazon személy kitartott ’á’ hangja időfüggvénye is kiejtéstől kiejtésre más és más, tehát nem determinisztikus.
De ha időben állandó (stacioner) a jel, ilyenek például a kitartott magánhangzók, vagy legalábbis egy hosszabb ideig állandónak tekinthető (qvázi-stacioner) - hosszabb időre vett átlaguk hasonló,
így egyetlen realizáció időátlagából vonjuk le következtetéseket, és kapjuk meg az adott időszakasz színképét vagy más szóval a spektrumát .
Teljesítményszint vagy intenzitásszint sűrűség spektrum (Fourier-transzformált négyzete)
egy meghatározott sávszélességre eső, meghatározott időintervallumban átlagolt
teljesítmény vagy intenzitásszint [dB/Hz]

## Slide 45
Spektrum: a jel meghatározott időintervallumban mért színképi teljesítmény eloszlásfüggvény.

## Slide 51
A hallási sávszélességű
szűrősor adatai
A szűrő sorszáma | Középfrekvencia | Alsó vágási frekvencia | Felső vágási frekvencia | Sávszélesség
Bark | Hz | Hz | Hz | Hz
1 | 150 | 100 | 200 | 100
2 | 250 | 200 | 300 | 100
3 | 350 | 300 | 400 | 100
4 | 450 | 400 | 510 | 110
5 | 570 | 510 | 630 | 120
6 | 700 | 630 | 770 | 140
7 | 840 | 770 | 920 | 150
8 | 1000 | 920 | 1080 | 160
9 | 1170 | 1080 | 1270 | 190
10 | 1370 | 1270 | 1480 | 210
11 | 1600 | 1480 | 1720 | 240
12 | 1850 | 1720 | 2000 | 280
13 | 2150 | 2000 | 2320 | 320
14 | 2500 | 2320 | 2700 | 380
15 | 2900 | 2700 | 3150 | 450
16 | 3400 | 3150 | 3700 | 550
17 | 4000 | 3700 | 4400 | 700
18 | 4800 | 4400 | 5300 | 900
19 | 5800 | 5300 | 6400 | 1100
20 | 7000 | 6400 | 7700 | 1300
[Zwicker, 1982.]

## Slide 52
Spektrum: A jel meghatározott időintervallumban mért színképi szint(hang nyomás,
intenzitás, energia) eloszlásfüggvény.
  2D – x(vízszintes tengely) : a frekvencia,
  y(függ.tengely): szint(hang nyomás, intenzitás, energia)
Spektrogram (Gördülő spektrum): a spektrogram a spektrum időbeli változása,
vagyis mutatja, a frekvencia - összetevők szint eloszlásának időbeli változását.
  3D – x: idő, y: frekvencia, z: amplitúdó( szürke árnyalat )
Összetett rezgések frekvenciaelemzése
Ábrázolások a frekvenciatartományban:

## Slide 53
Az a és b poziciójú időablakban mért spektrumok
frekvencia
frekvencia
frekvencia
intenzitás
intenzitás
idő
idő
amplitúdó
a
b
Egy szó időfüggvénye
A teljes szón lépésenként, az időablakokban mért spektrumok egymásutánja, vagyis a spektogram

## Slide 54
Hangnyomás (amplitúdó)
változása az idő függvényében
Hangszínkép
változása az idő függvényében,
vagyis spektrogram
https://auditoryneuroscience.com/acoustics/spectrogram

## Slide 55: A beszédjel elemzése
Fontos, mekkora időintervallumot választunk
Rövid ablakszélesség: Időben gyors változásokhoz: (pl.zárfelpattanás), zöngés hangperiódusokból az alapfrekvencia kiszámítható
Hosszú időablak: Finom frekvenciafelbontás, zöngés hangok felhangjai látszanak
Minél feketébb a kép, annál nagyobb a hangrész frekvenciaösszetevőjének az intenzitása
Zöngés-zöngétlen szakaszok megállapítására is alkalmas
Kisebb-nagyobb energiájú szakaszok váltogatják egymást
A TF (mintavételi ablak) · Δω (frekvenciafelbontás, frekvenciaösszetevők távolsága DFT-ben) = állandó érték.

## Slide 56
A l m a v a n a l á d á b a n
Példa beszéd
esetére
Időfüggvény
p(t)
teljesítményszint
Spectrogrammok
W(ω,t)

## Slide 57
Napjainkban sok, a hangelemzés egyszerű elvégzésére alkalmas, szabadon használható
program van:
Cooledit - általános akusztikai elemző
http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Audio/Audio-Editors-Recorders/
Cool-Edit-Pro.shtml
Wavesurfer - beszédelemző, szegmentáló
http://www.speech.kth.se/wavesurfer/
Wasp- beszédelemző, szegmentáló
http://www.phon.ucl.ac.uk/resource/sfs/wasp.htm
Praat - fonetikai elemző, szerkesztő program
http://www.fon.hum.uva.nl/praat/

## Slide 58
Rezgő rendszer 3 eleme:
Tömeg – mozgási energia tárolása
Em 1/f
rugalmasság – helyzeti energia  f
Súrlódás vagy ellenállás
T lecsengési idő
csillapítás: súrlódás és sugárzás okozza az energia veszteséget
Rezgések csillapodása

## Slide 60
Rezgésre képes rendszer erő hatására saját vagy szabad rezgést végez.
Rezgés külső energiatáplálás nélkül lecseng.
Rezgés folyamatossá tétele:
öngerjesztett rezgés
pl. hangszalag rezgése öngerjesztésű visszaszabályozással megy végbe
kényszerrezgés
Külső kényszererő a gerjesztő erő, kényszerfrekvencia a kényszerrezgés frekvenciája.
Kényszerfrekvenciát a gerjesztő periodikus erő frekvenciája szabja meg
Amplitúdót kényszerítő erő amplitúdója befolyásolja.
Ha a gerjesztő frekvencia = önfrekvencia  REZONANCIA jön létre.
Ekkor maximálisan együtt rezeg a gerjesztő rendszer a gerjesztettel.
A gerjesztett rendszer a rezonátor. A frekvencia függvényében felvett rezgés amplitúdó görbét rezonátor­görbének nevezzük.
Kényszerrezgés amplitúdója a kényszerítő rezgés amplitúdójának sokszorosa lehet.
A rezonanciagörbe alakja függ a csillapítási tényezőktől és a súrlódási erőtől.
    Kényszerrezgés, rezonancia

## Slide 61
HANGFORRÁS:
korlátozott kiterjedésű rezgő tömeg
korlátozott geometria  meghatározza a hangforrás hangmagasságát
hangforrások  állandó nyomásingadozást biztosítanak
Hangforrás átadja a rezgést az azt közvetítő közegnek:
a részecskék kényszerrezgést végeznek
HANGHULLÁM: Mechanikai hullám
Energiaterjedés, ahol a közeg közvetít, de önmaga haladó mozgást nem végez.
hangforrás rezgéseinek mechanikai hullám formájában történő tovaterjedése a közeg
részecskéinek rezgésállapotának továbbításával
légnemű testekben  csak longitudinális
szilárd testekben  főleg transzverzális
https://auditoryneuroscience.com/acoustics/sound-propagation

## Slide 63
    HANGTÉR
    Vívő közeg, amely valamilyen mechanikai rezgés hatását közvetíti.
légnemű, cseppfolyós, szilárd
Levegőben a hanghullámok:
0 C, 1 atm (100 000 Pa) nyomáson c = 331,5m/s
visszaverődés, elhajlás  általános, mint minden hullámformánál
jellemző paraméterek: ∆s, ∆v, ∆p
Hangnyomás: 1Pa = 1 N/m2 = 0,10 cm vizoszl.
Hangnyomás( ):A hang terjedésekor a részecskék sűrűsödése és ritkulása
egy adott pontban nyomásváltozást eredményez. Ez a nyomásingadozás
igen kicsi és a légköri (sztatikus) nyomás értékére szuperponálódik. A nyomás időbeli
változása tehát
[N/m2]

## Slide 64
sztatikus nyomás  1 atm  100 000 Pa
beszéd nyomásingadozás  0,01-0,1 Pa
Hallásköszöb  0,000020 Pa
fájdalomküszöb  20 Pa
Karakterisztikus impedancia  akusztikai hullámellenállás:
valós része az akusztikai keménység:
közeg sűrűsége: [kg/m3],

## Slide 65
Hangenergia (E) hangrezgések mechanikai energiája
egy adott térrészre igaz [Ws/m3],
hangteljesítménye (P): A hangforrás elsődleges adata
a hangforrás körüli képzett gömbfelületen időegység alatt átáramlott összes
energiamennyiség [Watt].
ahol S a felület [ ].
A hangteljesítmény „mennyiségi”, tehát összegező adat: az elemi értéknek, a
felületegységre eső teljesítménynek, vagyis az intenzitásnak a sugárzó körüli teljes
gömbfelületen vett integrálja.

## Slide 66
hangenergia továbbítása  hangsugárzás
hangintenzitás (I): egységnyi felületen merőlegesen időegység alatt átáramlott
energia [W/m2]
= akusztikai keménység,
c [m/s],
[kg/m3].

## Slide 67
Szintérték – dB fogalma
hallásküszöb hangintenzitás-értéke
egy nagyteljesítményű repülőgép zaja 10 m távolságban kb. I= 1 ,
vagyis a repülőgép zajának a hangintenzitása az éppen meghallható hang intenzitásának
1 000 000 000 000 szorosa.
deciBel[dB]:
Az akusztikában és vele kapcsolódó tudományágakban, mint a fonetika,
pszicholingvisztika, digitális beszédfeldolgozás stb. a hangintenzitás és a hangnyomás
kezelésére dB szintértéket használunk, és a viszonyítási alap a hallásküszöb-intenzitás
ill. hangnyomás értéke.
A hangintenzitás szintértéke:
[dB],
ahol a viszonyítási alap a hallásküszöb intenzitásértéke vagyis .

## Slide 68
A hangintenzitás a hangnyomás négyzetével arányos. Szintben kifejezve:
A hangnyomás szintértéke:
[dB],
ahol a viszonyítási alap a hallásküszöb hangnyomásértéke, = 0,00002 Pa
Ha tehát hangnyomás arányokkal számolunk dB-ben, akkor a hangnyomásarányok
logaritmusának húszszorosát kell vennünk.
Igy akár hangnyomás, akár intenzitásszint értékekkel számolhatunk,
a szintértékek nagysága egyenlő.

## Slide 71
Zajszintmérés
https://www.ovdafuled.hu/zajszintmeres.php

## Slide 72
Példák
1. A nem periódikus rezgéseknek határozott hangmagasságuk van?
2. A nemperiodikus rezgéseknek folytonos a spektruma?

## Slide 73
Példák
A nem periódikus rezgéseknek határozott hangmagasságuk van? Igen, határozott hangmagasságuk van.
Nem, nincs határozott hangmagassága.
A nemperiodikus rezgéseknek folytonos a spektruma? Igen, folytonos.
Nem folytonos.

## Slide 74
Példák:
3. Mi a hangnyomás mértékegysége? -
4. Mi a hangnyomásszint mértékegysége? -
5. Mi a hangintenzitásszint mértékegysége? -

## Slide 75
Példák:
Mi a hangnyomás mértékegysége? - Pa, N/m2
Mi a hangnyomásszint mértékegysége? - dB
Mi a hangintenzitásszint mértékegysége? - dB

## Slide 76
​Adja meg annak a 80 Hz­-es színuszos hangnak a hangnyomásszintjét akusztikai dB­-ben,
amelynek effektív hangnyomása 0.02N/m2!
Példák: A Hang intenzitás és nyomás dB szintértékbe számítása

## Slide 77
​Adja meg annak a 80 Hz­-es színuszos hangnak a hangnyomásszintjét akusztikai dB­-ben,
amelynek effektív hangnyomása 0.02N/m2!
N/m2 az ua. mint Pa, hangnyomás amplitúdó vagyis (20*lg…)
x dB = 20*lg(), p = 0.02N/m2 => p = 2*10-2Pa
P0=2*10-5 Pa
60 dB = 20*lg()
Példák: A Hang intenzitás és nyomás dB szintértékbe számítása

## Slide 78
2. Egy előadóteremben egy beszélő átlagos hangintenzitása 0,000 001 W/m2.
Ez mekkora hangintenzitás szintnek felel meg?
Példák: A Hang intenzitás és nyomás dB szintértékbe számítása

## Slide 79
2. Egy előadóteremben egy beszélő átlagos hangintenzitása 0,000 001 W/m2.
Ez mekkora hangintenzitás szintnek felel meg?
Intenzitás amplitúdó, tehát - (10*lg…)
x dB = 10*lg(), I = 0.000 001 W/m2 => I = 10-6 W/ m2
I0=10-12 W/ m2
60 dB = 10*lg()
Példák: A Hang intenzitás és nyomás dB szintértékbe számítása

## Slide 80
3. Egy hangszóróból 60 dB intenzitásszintű hang szól. Megkettőzzük a hangforrást. Hány dB lesz a két hangforrás együttes intenzitás szintje?
Példák: A Hang intenzitás és nyomás dB szintértékbe számítása

## Slide 81
3. Egy hangszóróból 60 dB intenzitásszintű hang szól. Megkettőzzük a hangforrást. Hány dB lesz a két hangforrás együttes intenzitás szintje?
Intenzitásszint,
60dB = 10 * lg(x)dB => x = 106 W/m2
x = 10 * lg (2*106) = 10*(lg(2) + lg(106)) => kb 63 dB
lg(2)=0,3 lg(106)=6
Példák: A Hang intenzitás és nyomás dB szintértékbe számítása